## Slide 1: Entwicklung und Optimierung eines isothermen Amplifikationssystems zur Detektion von Influenza A und B Viren für die Point-of-Care Diagnostik
Bachelorarbeit
Julius Rublack
24.04.2023

## Slide 2: Das Influenza Virus Übersicht
Bildquelle: https://ourworldindata.org/influenza-deaths
Mortalität in % bei über 65 jährigen
Geschätzte jährliche Hospitalisierungen:
3 - 5 Millionen
Geschätzte jährliche Todeszahlen:
250.000 – 650.000
2

## Slide 3: Patientennahe Detektion Das „Point-of-Care testing“ (POCT)
Protein basierte Testmethoden
(lateral flow)
Ergebnis in 20 Minuten
Vielseitig und Robust
Hoch Sensitiv durch Nukleinsäure Amplifikation
Konservierte Genabschnitte können über viele Subtypen hinweg detektieren
Nukleinsäure basierter Nachweis
(RPA)
Ergebnis in 15-20 Minuten
Kostengünstig und vielseitig
Sensitivitäten von 70 % aufwärts
Anfällig für Mutationen oder neue Subtypen
Bildquelle: https://rebopharm24.de/
Bildquelle: https://falkirkhscp.org/
3

## Slide 4: Die RPA Rekombinase Polymerase Amplifikation
Isothermes Amplifikationssystem
  - Amplifikation bei konstanten 38-42 °C
Primer-Bindung basiert auf dem Rekombinase-Mechanismus des T4-Bakteriophagen
Enzymatische Spaltung des DNA-Doppelstrangs statt thermische Denaturierung bei 95 °C
„Crowding Agent“ führt zu einer viskosen Reaktionslösung
  - Zusätzliches Mischen während der Reaktion s um der Viskosität entgegen zu wirken
Bildquelle: Lobato & OSullivan 2018
4

## Slide 5: Die RPA Detektion der Reaktion
Endpunkt-Detektion
Auswertung über Gel-Elektrophorese nach der abgeschlossenen Reaktion
Echtzeit-Detektion
Zugabe von Fluoreszenz-Sonden während der Reaktion
Exo-Sonde
ca. 30 bp
ca. 15 bp
Fluorophor
Quencher
5‘-
-3‘
5‘-
-3‘
3‘-
-5‘
Exonuklease III
5‘-
-3‘
3‘-
-5‘
Strangverdrängung
Diffusion
Bildquelle: modifiziert nach Lobato & OSullivan 2018
5
Bildquelle: https://www.biorender.com

## Slide 6: Die RPA Echtzeitdetektion der Reaktion
gemessene Fluoreszenzintensität
Schwellenwert
TT-Wert
107 Template-Kopien
103 Template-Kopien
Negativkontrolle
6

## Slide 7: Ziel der Arbeit
Entwicklung von Primern und Sonden mit PrimedRPA
Test der entwickelten Kombinationen
Entwicklung und Optimierung einer RT-RPA für jeweils Influenza A und Influenza B für die POCT
Optimierung der Standardparameter:
Temperatur
Mischzeitpunkt
Untersuchung neuer Ansätze:
Primerasymmetrie
Reaktionsvolumen
Ermittlung der Sensitivität
Spezifitätstests
Vergleich mit qPCR als Referenzsystem
Erstellung viraler RNA aus Plasmiden mittels in vitro Transkription
7

## Slide 8: Die Primerasymmetrie Das Prinzip
SSB
Rekombinase
Reverse Primer
Forward Primer
Fluorophor
Quencher
äquimolare Primerkonzentration
asymmetrische Primerkonzentration
8

## Slide 9: Ergebnisse Entwicklung einer asymmetrischen RPA
Referenz
2X äqui. Primer
2X Rev. Primer
Referenz
2X Fwd. Primer
2X Rev. Primer
9

## Slide 10: Ergebnisse Optimierung der Primerasymmetrie
Influenza A
Influenza B
1,5X Rev. Primer
Referenz
2X Rev. Primer
1,5X Rev. Primer
Referenz
2X Rev. Primer
10

## Slide 11: Der niedrigvolumen Ansatz Vorteile und Herausforderungen
50 µl
6,5 µl
Aufteilen
Überschichtung mit Mineralöl
gleiches Probenvolumen:
höheres Verhältnis zwischen Reaktionspuffer und Probe
Microfluidik: Lab-on-a-Chip System anwendbar
geringes Gesamtvolumen:
größeres Oberflächen-Volumen
Verhältnis
Labor innerhalb eines handgroßen Chips
Optimal für die POCT
höhere Sensitivität
geringere Abhängigkeit vom Mischschritt
(Lillis et al. 2016)
Kostenersparnis
Evaporation
11

## Slide 12: Ergebnisse Vergleich zwischen den Reaktionsvolumina
Influenza A
Influenza B
50 µl Ansatz
6,5 µl Ansatz
50 µl Ansatz
6,5 µl Ansatz
12

## Slide 13: Der niedrigvolumen Ansatz Vorteile und Herausforderungen
50 µl
6,5 µl
Aufteilen
Überschichtung mit Mineralöl
gleiches Probenvolumen:
höheres Verhältnis zwischen Reaktionspuffer und Probe
Microfluidik: Lab-on-a-Chip System anwendbar
geringes Gesamtvolumen:
größeres Oberflächen-Volumen
Verhältnis
Labor innerhalb eines handgroßen Chips
Optimal für die POCT
höhere Sensitivität
geringere Abhängigkeit vom Mischschritt
(Lillis et al. 2016)
Kostenersparnis
Evaporation
11

## Slide 14: Ergebnisse Influenza B RPA Optimierung und Vergleich des Mischschrittes
6,5 µl Ansatz
50 µl Ansatz
Mischen 5 min nach Messbeginn
Referenz ohne Mischen
14

## Slide 15: Der niedrigvolumen Ansatz Vorteile und Herausforderungen
50 µl
6,5 µl
Aufteilen
Überschichtung mit Mineralöl
gleiches Probenvolumen:
höheres Verhältnis zwischen Reaktionspuffer und Probe
Microfluidik: Lab-on-a-Chip System anwendbar
geringes Gesamtvolumen:
größeres Oberflächen-Volumen
Verhältnis
Labor innerhalb eines handgroßen Chips
Optimal für die POCT
höhere Sensitivität
geringere Abhängigkeit vom Mischschritt
(Lillis et al. 2016)
Kostenersparnis
Evaporation
11

## Slide 16: Ergbnisse Influenza B RPA Vergleich der Sensitivitäten
50 µl Ansatz
6,5 µl Ansatz
Analytische Sensitivität: Detektionslimit von 31,6 RNA-Kopien
Analytische Sensitivität: Detektionslimit von 14,6 RNA-Kopien
Verbesserung von 54 %
16

## Slide 17: Zusammenfassung
Primer Asymmetrie
Führt zu einer Erhöhung der Fluoreszenz
Hängt von der Sonden-Orientierung ab
Konnte auf beide RPA-Systeme angewendet werden
Niedrig-volumen Ansatz
Optimal für die POCT
Geringere Abhängigkeit vom Mischen
Führt zu einer Erhöhung der analytischen Sensitivität
Nicht für beide RPA-Systeme anwendbar  weitere Optimierung notwendig
17

## Slide 18: Danksagung
Institut für Mikrobiologie und Virologie der MHB
Dr. rer. nat. Gregory Dame
Prof. Dr. med Frank T. Hufert
M. Sc. Iris Bachmann
M. Eng. Christian Neubert
18

## Slide 19: Quellen
Behrmann, Ole, Iris Bachmann, Frank Hufert, and Gregory Dame. 2020. “Schnellnachweis von SARS-CoV-2 Mit Recombinase Polymerase Amplification.” BIOspektrum 26 (6): 624–27. https://doi.org/10.1007/s122 68-020-1458-3.
Behrmann, Ole, Iris Bachmann, Martin Spiegel, Marina Schramm, Ahmed Abd El Wahed, Gerhard Dobler, Gregory Dame, and Frank T. Hufert. 2020. “Rapid Detection of SARS-CoV-2 by Low Volume Real-Time Single Tube Reverse Transcription Recombinase Polymerase Amplification Using an Exo Probe with an Internally Linked Quencher (Exo-IQ).” Clin. Chem. 66 (8): 1047–54. https://doi.org/10.1093/clinchem /hvaa116.
Bustin, Stephen A, Vladimir Benes, Jeremy A Garson, Jan Hellemans, Jim Huggett, Mikael Kubista, Reinhold Mueller, et al. 2009. “The MIQE Guidelines: Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments.” Clinical Chemistry 55 (4): 611–22. https://doi.org/10.1373/clinchem.200 8.112797.
https://www.biorender.com
Kim, Dae-Ki, and Barun Poudel. 2013. “Tools to Detect Influenza Virus.” Yonsei Medical Journal 54 (3): 560. https://doi.org/10.3349/ymj.2013.54.3.560.
Lillis, Lorraine, Joshua Siverson, Arthur Lee, Jason Cantera, Mathew Parker, Olaf Piepenburg, Dara A. Lehman, and David S. Boyle. 2016. “Factors Influencing Recombinase Polymerase Amplification (RPA) Assay Outcomes at Point of Care.” Molecular and Cellular Probes 30 (2): 74–78. https://doi.org/10.101 6/j.mcp.2016.01.009.
Lobato, Ivan Magriñá, and Ciara K. OSullivan. 2018. “Recombinase Polymerase Amplification: Basics, Applications and Recent Advances.” TrAC Trends in Analytical Chemistry 98 (January): 19–35. https: //doi.org/10.1016/j.trac.2017.10.015.
19

## Slide 20: Quellen
Paget, John, Peter Spreeuwenberg, Vivek Charu, Robert J Taylor, A Danielle Iuliano, Joseph Bresee, Lone Simonsen, and Cecile Viboud. 2019. “Global Mortality Associated with Seasonal Influenza Epidemics: New Burden Estimates and Predictors from the GLaMOR Project.” Journal of Global Health 9 (2). https://doi.org/10.7189/jogh.09.020421.
WHO. 2023. “World Health Organisaton-Influenza (Seasonal).” Online Verfügbar unter: Https://Www.who.int/NewsRoom/Fact-Sheets/Detail/Influenza-(Seasonal).
Woźniak-Kosek A, Hoser G., Kempińska-Mirosławska B. 2014. “Detection of the Influenza Virus Yesterday and Now.” Acta Biochimica Polonica. 61(3): 465–70. PMID: 25180218.
Yi, Hwajung, Young-Hoon Kim, Jun-Sub Kim, Nam-Joo Lee, Kyeongcheol Shin, Jang-Hoon Choi, Donghyok Kwon, Joo-Yeon Lee, and Chun Kang. 2013. “Impact of Influenza Virus Escape-Mutations on Influenza Detection by the Rapid Influenza Diagnostic Test.” Journal of Medical Virology 85 (4): 709–15. https: //doi.org/10.1002/jmv.23484.
20

## Slide 22: Ergebnisse Entwicklung und Testung von Primern u. Sonden
9 Primer-Sonden-Kombinationen mit
2 verschiedenen Sonden
8 Primer-Sonden-Kombinationen mit
2 verschiedenen Sonden
Influenza B (Segment 8)
Sonde 1
Sonde 2
Sonde 1
Sonde 2
Influenza A (Segment 7)

## Slide 23: Ergebnisse Entwicklung und Testung von Primern u. Sonden
Weitere Primer-Sonden-Kombination von Ehnts (2013) mit 2 weiteren Fwd. Primern
9 Primer-Sonden-Kombinationen mit
2 verschiedenen Sonden
Primer E
Primer E.1
Primer E.2
Sonde 1
Sonde 2
Influenza B (Segment 8)
Influenza A (Segment 7)
Notes: Enths nur eine Kombination zeigen

## Slide 24: Ergebnisse Vergleich von versch. Reaktionstemperaturen
Influenza A
Influenza B
38 °C
40 °C
42 °C
38 °C
40 °C
42 °C

## Slide 25: Ergebnisse Influenza B RPA Optimierung und Vergleich des Mischschrittes
Mischen 5 min nach Messbeginn
Mischen 4 min nach Messbeginn
Mischen 3 min nach Messbeginn
Referenz ohne Mischen

## Slide 26: Das Influenza Virus Übersicht
Vertreter der Orthomyxoviren
Segmentiertes negativ RNA-Genom
Mit einer Lipidhülle umhüllt
Typen A, B, C und D
Bildquelle: Krammer et al. 2018
Typ B
Befällt nur Menschen
Einteilung in
Viruslinien
(Yamagata und Victoria)
Typ A
Besitzt eine Vielzahl von möglichen Wirten
Einteilung in
HA und NA Subtypen
Notes: Das Influenzavirus gehört zur Familie der Orthomyxoviren und besitzt ein negativ orientiertes segmentiertes Genom. Es ist mit einer Lipidhülle umgeben in welcher sich eine Proteine wie das, Ha hämagglutinin oder das NA die Neuramidase befinden. Die Influenza viren lassen sich in 4 Typen also a, b, c und d aufteilen. Wobei nur die typen A, B und C humanpathogen sind. Wirklich relevant sind dabei nur die Typen A und B, da diese schwere Krankheitsverläufe hervorrufen und für die angesprochenen Mortalitäten verantwortlich sind. Typ b befällt dabei nur Menschen als Wirt und lässt sich in Viruslinien einteilen. Typ A kann hingegen eine vielzahl von verschiedenen Wirten befallen. Hier findet die einteilung nicht in Viruslinien statt sondern es werden Subtypen der angesprochenen HA und NA proteine verwendet. Derzeit sind 18 HA und 11 NA subtypen bekannt. Somit ergibt eine vielzahl von möglichen subtyp-Kombinationen. Jedoch muss gesagt werden, dass nicht alle Subtypen davom humanpathogen sind.
18 HA, 11 NA

## Slide 27: Das Influenza A Virus Co-Infektion und Reassortierung
Bildquelle: Krammer et al. 2018
Bildquelle: Neumann et al. 2009
Notes: Hier hab ich mal ein schema von einen kleinen Teil der möglichen Wirte des Influenza A virus mitgebracht. Und es fällt auf, dass viele menschennahe Tiere, wie Hünher, Katzen oder Schweine zu den möglichen Wirten zählen. Und gerade das schwein ist dabei interessant, da es sowohl Rezeptoren für die menschlichen, als auch für die tierischen subtypen besitzt. Und eine besonderheit des Influenza Virus liegt jetzt in seinem segmentiertem genom. Sollte ein Organismus, in unserem Beispiel jetzt das schwein von zwei oder mehreren Subtypen infiziert werden, kann es zu einer Reassoertierung als zu einer neuverteilung der einzelnen Genomsegmente kommen. Somit kann ein humanpathogener Subtyp entstehen, welchen es zuvor noch nicht gab, welcher eine immunlücke bestzt und somit möglicherweise eine neue Pandemie verurascht. Ein gutes Beispiel ist dafür die spanische grippe, bei der genau dieser Fall eingetreten ist. Und ich glaube, das ist allen hier im Raum ein

## Slide 28: Das Influenza A Virus Infektionsmechanismus
Bildquelle: Krammer et al. 2018

## Slide 29: Das Influenza Virus im Verhältnis zu anderen respiratorischen Erkrankungen
 | Influenza | Para-influenza | Rhino-virus | Corona-virus | Adeno-virus | Enteroviren | RSV | hMPV
Fieber | x | x | x | x | x | x | x | x
Husten | x | x | x | x | x | x | x | x
Halsschmerzen | x | x | x | x | x |  |  | 
Schnupfen |  | x | x |  | x | x | x | x
Kopfschmerzen | x |  | x | x |  | x |  | 
Gliederschmerzen | x |  | x | x |  | x |  | 
Schwäche | x |  |  | x |  |  |  | 
Notes: Des Weiteren ist die Symtomatik des Influenza Virus schwer von anderen Respiratorischen Viren abzugrenzen. So kann es schwer werden, ohne gezielte diagnostische Verfahren zu erkennen, an welcher Erkrankung ein betroffener leidet. Jedoch müssen spezifische Medikamente wie beispielweise ostelvamir um effektiv zu wirken spätestens 48h nach Symptom beginn verabreicht werden. Dadruch ist eine gezielte Diagnostik immens wichtig.

## Slide 30: Das Ditching Hybridisierung der Sondenfragmente
Mögliche Hybridisierung des Fluorophor-Fragmentes mit dem Quencher-Fragment der Influenza B iQ-Sonde nach der Spaltung durch die Exonuklease III. Die Bindungsenergie (Δ𝐺) bei 37 °C wurde mit dem Programm berechnet. Die an die Sequenz gekoppelten Fluorophor (F) und Quencher (Q) sind grau hinterlegt.
Influenza B Sonde

## Slide 31: Einfluss der Sondenmodifikation dT-Quenched und internally Quenched
Bildquelle: modifiziert nach Behrmann et al. 2020
dT-Quenched Sonde abhängig von T-N-T Sequenz!

## Slide 32: Einfluss der Sondenmodifikation dT-Quenched und internally Quenched
dT-quenched Sonde
iQ-Sonde

## Slide 33: Sensitivitäten der RPA-Systeme Vergleich der Sensitivitäten
Influenza B
Influenza A

## Slide 34: Influenza B RPA Messung im Klinischen Background
Herstellen von „klinischen“ Proben:
RNA-Extrakte mit dem QiAmp Viral RNA mini Kit hergestellt
Proben in die RNA-Extrakte „gespiked“ mit verschiedenen Endkonzentrationen
+ 1 µl 105 InfB-Standard
+ 9 µl RNA-Extrakt
= 104 Probe
+ 1 µl 104 InfB-Standard
+ 9 µl RNA-Extrakt
= 103 Probe
+ 1 µl 103 InfB-Standard
+ 9 µl RNA-Extrakt
= 102 Probe

## Slide 35: Die Probit-Analyse die Theorie
Probit/Logit Analyse verbindet eine fortlaufende Variable mit einem nominal skalierten Variable (0 oder 1)
Teilgebiet der Regressionsanalyse

## Slide 36: Die Probit-Analyse die Theorie
Damit nur Werte zwischen 0 und 1 möglich sind, wird die Logisitsche Funktion f verwendet
Logit
Probit
mit

## Slide 37: Die Probit-Analyse die Theorie

## Slide 38: Berechnung des Schwellenwertes Methode von Frey et al. 1998
Schwellenwert
Mittelwert
Standardabweichung
Anzahl der Negativkontrollen

## Slide 39: Primerdesign Verteilung der Primer und Sonden
Influenza A

## Slide 40: Primerdesign Verteilung der Primer und Sonden

## Slide 41: Primerdesign Influenza A Problemstellung: Missmatches
Alignment des Genomsegmentes 7 zwischen dem H1N1 Subtyp (GenBank Nr.: MT341937) und H3N2 Subtyp (GenBank Nr.: MT244214). Die Skala gibt die Sequenzlänge in bp an. Die roten Striche stehen für Basenfehlpaarungen im H1N1 Subtyp im Vergleich zum H3N2 Subtyp. Der orange-markierte Bereich gibt den Sequenzabschnitt mit der größten Homologie an.

## Slide 42: Auswertung von Amplifikationen Qualitative Auswertung von Amplifikationen
R-Paket „chipPCR von Rödiger et al. 2015 verwendet
Shapiro-Wilk Test
Residuen Wachstums Test
Vergleichs Test
Signal Level Test
Polygon Test
Schwellenwert-Test
Schwellenwert nach der Methode von Frey et al. 1998 berechnet
Test gilt als positiv, wenn die normalisierte Fluoreszenz den Schwellenwert überschreitet
Alle Test müssen ein positives Ergebniss aufweisen

## Slide 43: Auswertung von Amplifikationen Shapiro-Wilk Test
Shapiro-Wilk-Test p= 0,14 Grenzwert: 0,0005

## Slide 44: Auswertung von Amplifikationen Shapiro-Wilk Test
Shapiro-Wilk-Test p= 0,0000566 Grenzwert: 0,0005

## Slide 45: Auswertung von Amplifikationen Residuen Test/Signal Level Test
Residuen Wachstums Test
Residuen der Amplifikationskurve werden untersucht
Bei negativen Amplifikationen weichen die Fluoreszenzwerte von dem linearen Modell ab
Dadurch korrelieren die Residuen im Gegensatz zu positiven Amplifikationen stark mit den Fluoreszenzwerten.
Signal Level Test
Vergleich der absoluten Standardabweichung mit dem Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
Weniger als 25% Anstieg des Signals, lässt den Test negativ werden

## Slide 46: Auswertung von Amplifikationen Vergleichs Test
Vergleichs Test
Vergleicht die ersten 20 % der Werte mit den letzten 15 %
Vergleich über T-Test
Wenn die Werte-Gruppen signifikant unterschiedlich sind, ist der Test positiv

## Slide 47: Auswertung von Amplifikationen Polygon Test
Polygon Test
Aufsummierung der Fluoreszenzwerte pro Zeitintervall
Negative Amplifikationen besitzen niedrigere werte als positive Amplifikationen

## Slide 48: Statistische Auswertung der TT-Werte Ergebnisse

## Slide 49: Statistische Auswertung der TT-Werte verwendete Tests
Shapiro-Wilk Test für Normalität
Boxplot-Test auf Ausreißer
Levene-Test für Varianzengleicheit
T-Test für signifikante Unterschiede
Welch T-Test für signifikante Unterschiede
2 Datengruppen
3 oder mehr Datengruppen
Shapiro-Wilk Test für Normalität
Boxplot-Test auf Ausreißer
Levene-Test für Varianzengleicheit
Anova-Test
Welch Anova-Test
Tuckey HSD
Games-Howell-Test
gleiche Varianzen
gleiche Varianzen
unterschiedliche Varianzen
unterschiedliche Varianzen

## Slide 50: Statistische Auswertung der TT-Werte Box-Plot-Test auf Ausreißer
Ausreißer
Q1 = unteres Quartil (25 % der s Datenwerte sind kleiner) Median= Mitte der Daten
Q3 = oberes Quartil (75 % der s s s Datenwerte sind kleiner)
IQR= inter Quartil-Abstand (der s s Bereich in dem sich die sssss 50 % der Daten befinden)
Bildquelle: https://www.statology.org/
Extrempunkte: Datenpunkte welche unterhalb Q1 + 3*IQR oder oberhalb Q3 + 3*IQR liegen

## Slide 51: Lateral-Flow Tests Antigen-Nachweis am Beispiel SARS-CoV-2
Bildquelle: https://www.lateralflows.com

## Slide 52: Lab-on-a-Chip Beispiel Anhand eines PCR-Chips
Bildquelle: Castillo-León and Svendsen 2015

## Slide 53: Enzymkinetik Michaelis-Menten-Theorie

## Slide 54: RPA-Sonden Übersicht